## Slide 1
Version 4
NanoVNA
för Amatörradio
Praktisk handbok för mätning,
felsökning och antennteknik
Arne Nilsson SM6ECA
📥 Gratis nedladdning på GitHub

## Slide 2
Vad är den här handboken?
"NanoVNA har förändrat amatörradion på samma sätt som oscilloskopet och
den digitala multimetern en gång gjorde."
🎯
Fokus på förståelse
Inte matematiska härledningar utan vad som mäts, varför det mäts, och hur resultaten tolkas i verkliga situationer.
📐
Pedagogisk ordning
Grunderna och arbetsmetoderna presenteras tidigt – rätt ramverk innan de tekniska kapitlen.
🛠️
Praktisk och direkt tillämpbar
Bilagor med snabbreferens, felsökningsguide, byggprojekt och övningar för radioklubb.

## Slide 3
Bokens struktur – 6 delar + bilagor
Del 1 — Grundläggande användning
Vad är NanoVNA · Arbetsmetodik · Komma igång · Kalibrering · Mätmetoder
Del 2 — Antennmätningar
SWR, impedans & antennanalys · Trimma antenntyper · Antennsystem & station
Del 3 — Koax och transmissionslinjer
Mätning & felsökning av koax · Common-mode & RF-problem
Del 4 — Filter och RF-komponenter
Filter, baluner, dämpare, förstärkare
Del 5 — Avancerade tekniker
Avancerad antennanalys · NanoVNA som stationsverktyg
Del 6 — Fördjupning (avancerat)
HF- och mikrovågsexperiment

## Slide 4
Bilagor – referensmaterial vid mätbordet
A
Bilaga A – Snabbreferens
Checklista och snabbkommandon att ha vid mätbordet.
B
Bilaga B – Felsökningsguide
Strukturerad tabell: problem → orsak → åtgärd för de vanligaste NanoVNA-problemen.
C
Bilaga C – Byggprojekt
RF-pickup-loop, referens-dummyload, common-mode-choker, referenskablar, portable kit.
D
Bilaga D – Praktiska övningar
Laboratorieskrivna övningar för ensam användning eller gruppsession i radioklubb.
E
Bilaga E – Ordförklaringar
RF-begrepp och termer förklarade kortfattat: SWR, TDR, Smith, VF, balun, choke m.fl.
F
Bilaga F – Stationsexempel
8 verkliga fall: dipoljustering, common-mode-fix, fuktskadad kabel, TDR-lokalisering m.m.

## Slide 5
Vad du lär dig
📡
Mäta SWR och impedans med rätt metodik
🔵
Förstå och använda Smith-diagrammet som praktiskt verktyg
⚙️
Kalibrera korrekt och förstå varför det är avgörande
🔍
Felsöka antennkablar med S21 och TDR
📶
Justera och optimera kortvågs- och VHF/UHF-antenner
🎛️
Mäta filter, baluner och RF-komponenter
🚫
Identifiera och åtgärda common-mode-problem
📋
Arbeta metodiskt – ändra en sak i taget, mät, dokumentera

## Slide 6
Kalibrering & arbetsmetodik – grunden för allt
Enportskalibrering – OSL
OPEN
Öppen port – maximal reflektion
SHORT
Kortslutning – omvänd fas
LOAD
50 Ω-last – ingen reflektion
DONE
Spara kalibreringsminne per band
7 regler för tillförlitliga mätningar
1
Börja alltid enkelt
2
Kalibrera där mätningen börjar
3
Välj rätt frekvensområde
4
Ändra en sak i taget
5
Dokumentera alltid
6
Kontrollera adaptrar och kablar
7
Bekräfta med dummyload

## Slide 7
Mätfunktioner – S11 och S21
S11 – Reflektionsmätning (CH0)
SWR
Antennkontroll och avstämning
Smith-diagram
Impedansanalys och matchning
LOGMAG
Reflektionsdämpning i dB
R + jX
Resistiv & reaktiv del separat
TDR
Lokalisera kabelbrott och reflexer
PHASE
Fasanalys, transmissionslinjer
S21 – Transmissionsmätning (CH0→CH1)
Kabeldämpning
Mät förlust vid 30, 144, 432 MHz
Filterkurvor
Passband, stopband, bandbredd
Balun-test
Verifiera 1:1 och 4:1 baluner
Dämparlänk
Mät verklig dämpning
Förstärkare
Gain-mätning av LNA / preamp
RF-pickup-loop
Hitta common-mode-strömmar

## Slide 8
Verkliga fall från stationen
Bilaga F – 8 praktiska exempel
📡
40 m-dipol med fel resonans
→ Resonans 6,85 → 7,08 MHz efter stegvis förkortning
🌀
Instabil vertikalantenn + RF i mic
→ Common-mode diagnostiserat och eliminerat med FT240-43 choke
💧
Kabel OK på HF, hög SWR på 432 MHz
→ TDR hittade fuktskada vid 22 m – precis vid masttoppen
🔌
SWR hoppar vid kabelrörelse
→ Dålig PL-259 identifierad och bytt – stabil mätning
🎚️
Okänt filter utan märkning
→ S21 LOGMAG avslöjade 2 m-bandpass vid 145 MHz
✂️
Ingen mottagning från mastkabel
→ TDR visade kabelbrott exakt 12,4 m från stationen
🎛️
Tunern ger SWR 1,1 men dålig signal
→ Mätning utan tuner: 10+j80 Ω – antennproblem, inte tuner
🔬
Instabil mätning vid 432 MHz
→ Billig SMA-adapter byttes – kalibreringsproblem löst

## Slide 9
NanoVNA-modeller & viktigt att veta
NanoVNA-H4
Populärast bland amatörer. Bra balans: noggrannhet, portabilitet, färgdisplay, batteridrift, lågt pris.
NanoVNA V2
Bättre dynamikområde och stöd för högre frekvenser. Lämpad för VHF/UHF-arbete.
Alla modeller
Grundprincipen och menystrukturen likartad. Handboken tillämplig på alla vanliga varianter.
⚠️ SÄKERHET
NanoVNA är ett lågsignalinstrument och förstörs av sändareffekt.
Koppla alltid bort radion och kontrollera att ingen RF finns på kabeln innan NanoVNA ansluts.
Avlägsna bias-T och DC-matning.
Begränsningar att känna till
Ej professionellt laboratorieinstrument
Noggrannhet påverkas av adapterkvalitet
Känsligare på UHF och SHF
Känslig för statisk elektricitet

## Slide 10
Ladda ner handboken
gratis på GitHub
✓
Version 4 – omarbetad och utökad
✓
6 delar · 14 kapitel · 6 bilagor
✓
Gratis PDF, öppen licens
✓
Uppdateras löpande på GitHub
73 de Arne Nilsson SM6ECA